## Slide 1
MICROSOFT KOREA · STU & GBB
ThinQ Voice Live 디바이스 에뮬레이터
Python · C# 헤드리스 디바이스 시뮬레이터
아키텍처 · 데이터플로우 · 구현 · 테스트 · 도입 · 검증
대상: LG전자 ThinQ AI 엔지니어
작성: Microsoft Korea STU & GBB

## Slide 2
AGENDA
목차
Microsoft Korea STU & GBB · LG전자 ThinQ AI 엔지니어 대상
01
배경과 목표
왜 헤드리스 에뮬레이터가 필요한가
02
시스템 아키텍처
에뮬레이터 · 백엔드 · Azure VoiceLive
03
WSS 계약
/session 엔드포인트 · 오디오 포맷 · 이벤트
04
데이터플로우
업링크 / 다운링크 시퀀스
05
구현: Python & C#
uv/asyncio · 네이티브 C 스타일 · P/Invoke
06
OS 지원 매트릭스
Linux/ARM · Windows · macOS · CI
07
오디오 채널: 왜 모노인가
근거와 “2채널” 의미 비교
08
음향 에코(AEC) 처리
AEC 부재 환경의 반이중 억제
09
테스트 전략 & 라이브 검증
TDD · 프로덕션 스모크 테스트
10
도입 가이드 & 다음 단계
ThinQ ON 적용 로드맵

## Slide 3
01 · BACKGROUND
배경과 목표
Microsoft Korea STU & GBB · LG전자 ThinQ AI 엔지니어 대상
문제 정의
실제 ThinQ ON 하드웨어 확보 전에 end-to-end 음성 경로를 검증해야 한다.
브라우저 프론트엔드(/frontend)가 하던 일 — 마이크 입력 → WSS 스트리밍 → 스피커 재생 — 을 화면 없이 재현.
디바이스에는 마이크와 스피커만 존재한다는 전제(no screen).
접근 방식
두 언어 변형으로 구현
Python — 레퍼런스/개발용, uv 기반 신속 반복.
C# — 네이티브 C 지향, ARM Cortex-A53 + 2×MEMS 타깃 근접.
두 프로덕션 URL 대상 실제 스모크 테스트.
핵심 원칙
연결 즉시 스트리밍 — WebSocket 연결과 동시에 오디오 스트리밍 시작(핸드셰이크 불필요).
백엔드 변경 최소화 — 배포된 assistant/app.py 를 그대로 사용.
TDD — 공개 인터페이스(seam) 단위로 테스트 우선 작성. 한국어 주석 충실화.

## Slide 4
02 · ARCHITECTURE
시스템 아키텍처
Microsoft Korea STU & GBB · LG전자 ThinQ AI 엔지니어 대상
디바이스 에뮬레이터
Python / C#
마이크 캡처 → 업링크
다운링크 → 스피커
IAudioCapture / IAudioPlayer
WSS /session
wss://<host>/session
바이너리 프레이밍
PCM16 / 24kHz
JSON 이벤트
백엔드
assistant/app.py
바이트 verbatim 전달
?channels=2 안전망 다운믹스
appliance/transcript 이벤트
Azure VoiceLive
Realtime API
PCM16 모노 입력
PCM16 모노 출력
STT · LLM · TTS
→
→
→
양방향 오디오는 단일 WebSocket 위에서 동시(full-duplex)로 흐른다. 업링크(마이크)와 다운링크(스피커)는 독립된 루프로 병렬 처리된다.

## Slide 5
03 · PROTOCOL
WSS 계약
Microsoft Korea STU & GBB · LG전자 ThinQ AI 엔지니어 대상
연결 & 세션 시작
wss://<host>/session — 바이너리 프레이밍.
서버 자동 시작: appliance_snapshot → status:listening.
클라이언트 핸드셰이크 불필요 → 연결 즉시 스트리밍 시작.
오디오 포맷
업링크: PCM16 / 24kHz / 모노 (서버가 VoiceLive로 전달).
다운링크 바이너리: PCM16 / 24kHz / 모노 → 스피커.
2채널 캡처 시 디바이스가 전송 전 모노로 다운믹스.
다운링크 텍스트 JSON
appliance_snapshot / appliance_update — 기기 상태(로그).
transcript — 사용자/에이전트 전사(스피커 전용이므로 로그만).
status — listening / thinking / speaking.
audio_clear — 재생 중단(barge-in flush).
제어 텍스트 JSON (선택)
send_text — 텍스트 입력 주입.
stop_session — 세션 종료.
에뮬레이터는 오디오 재생만 검증한다(화면 없음). 전사/기기 이벤트는 로그로만 확인.

## Slide 6
04 · DATAFLOW
데이터플로우
Microsoft Korea STU & GBB · LG전자 ThinQ AI 엔지니어 대상
업링크 (마이크 → 서버)
1
마이크 캡처 (PCM16/24kHz) — OS별 백엔드
→
2
2채널이면 Downmix로 모노 변환
→
3
에코 게이트: 스피커 재생 중이면 업링크 억제
→
4
WebSocket 바이너리 전송 → 백엔드 → VoiceLive
다운링크 (서버 → 스피커)
1
VoiceLive 응답 오디오 → 백엔드 → WebSocket
→
2
바이너리 프레임 수신 (PCM16/24kHz/모노)
→
3
지터 버퍼 → 스피커 재생 (끊김/언더런 방지)
→
4
audio_clear 수신 시 즉시 재생 중단(barge-in)

## Slide 7
05 · IMPLEMENTATION
구현: Python & C#
Microsoft Korea STU & GBB · LG전자 ThinQ AI 엔지니어 대상
Python 에뮬레이터
패키지 관리자: uv (신속 재현 가능한 환경).
asyncio 기반 업링크/다운링크 동시 처리.
sounddevice 실시간 마이크/스피커 I/O.
스레드 분리: 캡처 콜백 → 스레드-세이프 큐 → asyncio 전송. (초기 “마이크 미전송” 버그 해결)
지터 버퍼로 재생 언더런/단어 잘림 방지.
반이중 EchoGate로 음향 에코 억제.
모든 함수에 상세 한국어 주석.
테스트 108개 통과.
C# 에뮬레이터
.NET 8 · 네이티브 C 스타일(절차적, 명시적 버퍼, 최소 추상화).
OS별 오디오 백엔드를 P/Invoke로 직접 구현:
Linux → ALSA (libasound)
Windows → WASAPI (NAudio)
macOS → CoreAudio (AudioToolbox AudioQueue)
Downmix — 2채널→모노 온디바이스 변환.
EchoGate — 반이중 에코 억제(0.25초 hangover).
테스트 24개 통과.

## Slide 8
06 · PLATFORMS
OS 지원 매트릭스
Microsoft Korea STU & GBB · LG전자 ThinQ AI 엔지니어 대상
플랫폼 | 오디오 백엔드 | 실제 HW I/O | 용도
Linux / ARM (Cortex-A53) | ALSA — libasound P/Invoke | 예 (마이크·스피커) | 타깃 디바이스 근접
Windows | WASAPI — NAudio | 예 (마이크·스피커) | 개발 · 검증
macOS | CoreAudio — AudioToolbox AudioQueue | 예 (마이크·스피커) | 개발 · 검증
CI / 헤드리스 | Synthetic(합성) · File(파일) | 아니오 | 자동화 테스트
자동 감지 C#은 RuntimeInformation.IsOSPlatform, Python은 platform 모듈로 OS를 판별해 백엔드를 선택한다. 하드웨어가 없으면 합성/파일 백엔드로 자동 폴백(CI 안전). DEVICESIM_FORCE_SYNTHETIC=1 로 합성 강제 가능.

## Slide 9
07 · AUDIO CHANNELS
오디오 채널: 왜 모노인가
Microsoft Korea STU & GBB · LG전자 ThinQ AI 엔지니어 대상
결론 — ThinQ ON 은 모노(1채널)로 업링크해야 한다.
근거 (코드 기반)
① VoiceLive 는 모노 전용
input_audio_format = PCM16 (모노). 채널 수 지정 필드가 없고, 두 번째 채널을 노이즈 제거에 활용하지 못한다.
② 백엔드는 바이트를 그대로 전달
assistant/app.py 의 /session 은 디바이스 바이트를 verbatim 으로 VoiceLive에 전달. 인터리브드 2채널을 그대로 보내면 모노 디코더가 매 두 번째 샘플을 오해석 → 피치/속도 왜곡.
③ ThinQ ON 은 이미 온디바이스 처리
HW AEC · 빔포밍 · 원거리 인식을 디바이스에서 수행 → 잡음 제거가 이미 끝난 상태. 서버로 raw 2채널을 보낼 이유가 없다.
구현 결정
기본값 --channels 1 (모노).
--channels 2 는 2-마이크 어레이에서 캡처한 뒤 전송 직전 온디바이스에서 모노로 다운믹스한다.
와이어 포맷은 항상 모노이므로 ?channels=2 쿼리는 사용하지 않는다(브라우저 계약과 동일).
백엔드 안전망
app.py 는 ?channels=2 수신 시 서버측에서 L+R→모노 다운믹스를 수행(하위호환). 단, 권장·구현 방식은 온디바이스 모노 다운믹스다.

## Slide 10
07 · AUDIO CHANNELS
“2채널”이 의미할 수 있는 것 — 비교
Microsoft Korea STU & GBB · LG전자 ThinQ AI 엔지니어 대상
탭(tap) 지점 | 두 채널의 구성 | VoiceLive에 유용한가
원시 2×MEMS 마이크 | 두 채널 모두 음성 + 잡음 (미처리) | 아니오 — 모노 디코더가 인터리브를 깨뜨림
ANC / 참조 채널 | 주 채널 + 파생된 ‘잡음 전용’ 채널 | 아니오 — Realtime API는 참조 채널 미지원
DSP 후처리 출력 | 단일 정제(clean) 모노 스트림 | 예 — 우리가 실제로 보내는 것
2채널이 유용한 경우
‘저지능’ 디바이스 + 서버측 마이크-어레이 처리(빔포밍)를 서버가 수행할 때.
→ ThinQ ON 은 온디바이스 처리를 하므로 해당 없음.
권장
ThinQ ON: 정제된 모노 스트림을 업링크한다.
2번째 채널은 인식 품질을 높이지 못하고 대역폭만 늘린다.

## Slide 11
08 · ACOUSTIC ECHO
음향 에코(AEC): AEC 부재 환경의 문제
Microsoft Korea STU & GBB · LG전자 ThinQ AI 엔지니어 대상
증상
스피커 출력이 마이크로 재유입 → 에뮬레이터가 자기 발화를 사용자 입력으로 오인식.
대화 시작 부분이 잘리고(‘단어 먹힘’), 응답 품질 저하.
원시 PCM 캡처에는 AEC 파이프라인이 없어 발생.
해결: 반이중(half-duplex) 억제
EchoGate — 스피커 재생 중 + 종료 후 0.25초 hangover 동안 마이크 업링크를 억제.
룸 리버브가 마이크에 남는 잔향까지 흡수.
--allow-barge-in 으로 비활성화 가능(HW AEC 장비용).
핵심 인사이트
에코는 “CLI 전용” 문제가 아니라 “AEC 부재” 문제다. 브라우저는 WebRTC AEC3가 마이크 단에서 에코를 제거하므로 문제가 드러나지 않는다. 실제 ThinQ ON 은 전용 하드웨어 AEC를 갖는다. CLI 에뮬레이터만 원시 PCM을 다루므로 소프트웨어 반이중 억제로 이를 대체한다.

## Slide 12
08 · ACOUSTIC ECHO
AEC 비교: 브라우저 · CLI · ThinQ ON
Microsoft Korea STU & GBB · LG전자 ThinQ AI 엔지니어 대상
환경 | AEC 유무 | 방식
브라우저 프론트엔드 | 있음 | WebRTC AEC3 — getUserMedia({ echoCancellation, noiseSuppression, autoGainControl })
CLI 에뮬레이터 | 없음 (원시 PCM) | 소프트웨어 반이중(EchoGate)으로 우회
ThinQ ON (실제) | 있음 (하드웨어) | 전용 DSP/AEC · 빔포밍 · 원거리 인식(3–5m)
시사점 에뮬레이터의 소프트웨어 억제는 AEC가 없는 개발 환경을 위한 보완책이다. 실제 ThinQ ON 배포 시에는 하드웨어 AEC가 동작하므로 --allow-barge-in 으로 완전 이중(full-duplex) 대화를 활성화할 수 있다.

## Slide 13
09 · TESTING & VALIDATION
테스트 전략 & 라이브 검증
Microsoft Korea STU & GBB · LG전자 ThinQ AI 엔지니어 대상
TDD 전략
공개 인터페이스(seam) 단위로 red → green 테스트 우선 작성.
다운믹스 · 에코 게이트 · 캡처 폴백 · 업링크 모노 정규화 등 핵심 로직 커버.
구현 세부가 아닌 동작(behavior)을 검증 → 리팩터링에 견고.
테스트 규모
Python: 108개 통과
C#: 24개 통과
다운믹스 · 에코 게이트 · 세션 · 업링크 미터 · 플레이어 등.
2
프로덕션 URL 검증
108 / 24
Python / C# 테스트
모노
업링크 와이어 포맷

## Slide 14
09 · TESTING & VALIDATION
라이브 스모크 테스트 결과
Microsoft Korea STU & GBB · LG전자 ThinQ AI 엔지니어 대상
Azure Container Apps (ACA)
표준 TLS(443). greeting + 다중 턴 대화 확인.
실제 마이크 → WSS → 스피커 왕복 재생 확인.
C# --channels 2 스테레오 발화 → 다운믹스 후 도메인에 맞는 응답 생성 → 인식 정상(깨짐 없음).
Azure VM (kukovm2)
프론트엔드 프록시 :5173, 자체 서명 인증서.
--insecure(TLS 검증 생략)로 연결, greeting 재생 확인.
443/80 은 설계상 차단, 5173/8000 사용.
검증된 동작
연결 즉시 스트리밍 · greeting 완전 재생(단어 잘림 없음) · 언더런 0 · 에코 루프 차단.
다운믹스된 업링크가 정상 모노로 인식(에이전트가 문맥에 맞는 도메인 응답 생성).
세 플랫폼(Linux/ARM · Windows · macOS)에서 실제 마이크·스피커 하드웨어로 동작.

## Slide 15
10 · ADOPTION
도입 가이드
Microsoft Korea STU & GBB · LG전자 ThinQ AI 엔지니어 대상
1
환경 준비
Python: uv sync · C#: .NET 8 SDK. OS별 오디오 백엔드 자동 선택.
2
연결
--url 로 프로덕션/스테이징 WSS 지정. 자체서명 인증서는 --insecure.
3
실제 디바이스 근접
ARM Cortex-A53 타깃은 C# + ALSA 경로. 2×MEMS는 온디바이스 모노 다운믹스.
4
ThinQ ON 전환
HW AEC 활성 → --allow-barge-in 으로 full-duplex 대화. 모노 업링크 유지.

## Slide 16
SUMMARY
요약 & 다음 단계
Python · C# 헤드리스 디바이스 에뮬레이터로 end-to-end 음성 경로를 실 하드웨어 없이 검증.
3개 OS(Linux/ARM · Windows · macOS)에서 실제 마이크·스피커 지원, CI는 합성/파일 폴백.
ThinQ ON 은 모노 업링크가 정답 — VoiceLive 모노 전용 + 온디바이스 HW AEC/빔포밍.
AEC 부재 개발 환경은 소프트웨어 반이중 억제로 보완, 실 디바이스는 HW AEC로 full-duplex.
두 프로덕션 URL 라이브 스모크 통과 (Python 108 / C# 24 테스트).
다음 단계 실 ThinQ ON 하드웨어 확보 후 HW AEC 하에서 full-duplex 검증 · 원거리 인식/빔포밍 실측 · 지연(latency) 프로파일링.